## Slide 1: ĐO NHỊP TIM BẰNG CAMERA
Nhóm 7

## Slide 2: Giới thiệu

## Slide 3: Tại sao cần đề tài?
Ai cũng quan tâm sức khỏe
Nhưng lại không có công cụ…
Muốn đo huyết áp
  RA PHÒNG KHÁM
Muốn đo nhịp tim
  RA PHÒNG KHÁM

## Slide 4: Tại sao không làm máy đo?
Tốn tiền (ít nhất 315.000 VND)
Thời gian đo lâu (với những đồng hồ đo)
Giải pháp đề tài: Nhanh, Tiết Kiệm, Chính Xác

## Slide 5: Làm sao “nhìn” nhịp tim?
Cần dấu hiệu!
  Dấu hiệu sự thay đổi của bộ phận cơ thể
  Bộ phận cơ thể gắn liền với nhịp tim
Câu trả lời: quan sát sự co giãn mạch máu
Mạch máu ở trong cơ thể, làm sao quan sát?
  Câu trả lời: ta sử dụng Photoplethysmogram (PPG)

## Slide 6: PPG là gì?
Thông tin chứa trong ánh sáng phản xạ hoặc khúc xạ từ sự thay đổi thể tích các bộ phận cơ thể
Từ PPG:
  Có sự thay đổi cường độ ánh sáng
  Từ đó tìm các thông số của cơ thể

## Slide 7: Từ mạch máu ra PPG
Ánh sáng đặc biệt hấp thụ mạnh bởi hồng cầu
Sự co giãn của mạch máu là thay đổi thế tích hồng cầu
  Dẫn đến sự thay đổi của cường độ ánh sáng tán xạ hoặc phản xạ
Sự tương quan giữa PPG và nhịp tim rất lớn
  Ta sử dụng PPG để đo nhịp tim

## Slide 8: Ví dụ về PPG
PPG
EKG
Hình 1

## Slide 9: Thử nghiệm nhìn được PPG

## Slide 10: Fast Fourier Transform
Biến đổi tín hiệu bất kì sang miền tần số
Thay vì tìm phổ, ta dùng FFT tìm tần số!
Dựa vào tần số chứa đỉnh (phổ có biên độ lớn nhất)
Tại sao?
  Đỉnh là nơi có tần số cơ bản của tín hiệu

## Slide 11: Fast Fourier Transform

## Slide 12: Phương pháp thực hiện

## Slide 13: Tổng quan

## Slide 14: Trích xuất PPG từ camera
Chọn ROI
Cách tính PPG

## Slide 15: Chọn ROI: Chọn vùng nào?

## Slide 16: Chọn ROI
Kết luận:
  Không có sự khác biệt nhiều giữa các vùng trên cơ thể
  Ta sử dụng khuôn mặt để hạn chế nhiễu

## Slide 17: Trích xuất PPG
PPG là cường độ ánh sáng phản xạ hoặc khúc xạ
Vì vậy: lấy trung bình giá trị pixel trong ROI
  ROI toàn khuôn mặt hạn chế nhiễu
Chọn kênh màu xanh lá để phân tích

## Slide 18: Tại sao là màu xanh lá?
Dựa vào khả năng hấp thụ của:
  Hồng cầu chứa oxy (từ tim)
  Hồng cầu không oxy (về tim)

## Slide 19: Tại sao là hồng cầu?
Trong mạch máu:
  Huyết tương
  Hồng cầu
  Cách chất dinh dưỡng và tạp chất khác
Hồng cầu có độ hấp thụ ánh sáng mạnh nhất
  Dễ quan sát thay đổi PPG

## Slide 20: Hồng cầu có oxy và không oxy
Phải chọn phổ ánh sáng có độ hấp thụ tương đồng
  Cường độ PPG không phụ thuộc vào loại hồng cầu
  Kết quả đo chính xác hơn

## Slide 21: Khả năng hấp thụ của hồng cầu

## Slide 22: Như vậy…
Độ hấp thụ tương đồng vào khoảng 530 nm đến 590 nm (màu xanh)
Chọn kênh màu xanh để quan sát

## Slide 23: Lọc tín hiệu
Detrend tín hiệu
Lọc phổ cần quan tâm

## Slide 24: Detrend là gì?

## Slide 25: Detrend là gì?
PPG
EKG

## Slide 26: Detrend là gì?
Cường độ ánh sáng thay đổi
  Tín hiệu khuynh hướng lên xuống, khó tìm tần số
Vì vậy ta cần cố định tín hiệu
Cách detrend:
  Muốn detrend, phải có trend
  Tìm trend? Sử dụng moving average filter

## Slide 27: Moving average filter?
Ví dụ: 1, 4 ,2, 3, 5, 2, 3, 2
Moving average filter với window size n = 3
  Lấy trung bình n số liền tiếp
  Kết quả: 2.33, 3, 3.33, 3.33, 3.33, 2.33
Kết quả cho ra khuynh hướng dữ liệu

## Slide 28: Moving average?

## Slide 29: Detrend
Chọn window size bằng 37
Có khuynh hướng, lấy điểm dữ liệu trừ khuynh hướng:
  Với 2n+1 là window size

## Slide 30: Trước khi detrended

## Slide 31: Kết quả detrend

## Slide 32: Lọc phổ tín hiệu cần quan tâm
Nhịp tim:
  MIN: 60bpm
  MAX: 220 bpm
Lọc phổ tín hiệu chỉ có tần số từ 0.9167 Hz đến 3.67 Hz dùng bộ lọc Butterworth

## Slide 33: Tìm tần số dựa vào FFT
Sử dụng FFT để lấy phổ tần số
Tìm tần số chứa đỉnh trong khoảng 0.9167 – 3.66 Hz

## Slide 34: Smoothing
Nhịp tim trong thời gian rất nhỏ có thể có độ chêch lệch lớn (trên 10 BPM)
  Lý do: phân tích trong khoảng thời gian bằng giây
Sử dụng smoothing để giảm độ chêch lệch
Cách làm:
  BPM = 90% last BPM + 10% measured BPM

## Slide 35: Kết quả

## Slide 36: Kết quả đo đạc
Tiêu chuẩn test:
  kiểm tra xem nhịp tim có khớp với nhịp tim thật
  Độ lệch trong quá trình đo nhiều hay ít
Quy trình test:
  Với 3 nhịp tim khác nhau, dùng 2 video mỗi nhịp tim đo

## Slide 37: Kết quả (cái này tạm thời thôi)
 | 80 | 90
Lần đo 1 | 72.67 ± 5.68 | 80.80 ± 7.26
Lần đo 2 | 83.78 ± 4.08 | 76.87 ± 0.09

## Slide 38: Nhận xét
Thuật toán cho kết quả rất sai lệch, hầu hết lại đo nhịp tim vào khoảng 190 – 200 cho dù nhịp tim rất thấp!

## Slide 39: Vì sao không đúng

## Slide 40: Vì sao không đúng

## Slide 41: Kết luận
Nguồn PPG ban đầu từ camera thực sự không tin cậy
  Không cho ra hình dạng PPG đúng

## Slide 42: Ngoài ra
Dựa trên bài báo A Comparative Survey of Methods for Remote Heart Rate Detection From Frontal Face Videos
  Một số thuật toán được thử trong môi trường kiểm soát chặt chẽ
  Dùng miền thời gian sẽ chính xác hơn
  Phương pháp ICA cho kết quả tốt hơn màu RGB

## Slide 43: Hướng phát triển
Sử dụng phương pháp ICA
Xử lý thẳng trong miền thời gian

## Slide 44: Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe